移動準備調査

担当：山岸

機器名：冷却水循環装置

種類：冷却（イグナイトン、RF発信機、マグネトロン発信器）

構成：

オリオン　RKL2200V-C（ｋVA）、電源ケーブル　（VCT14φー４C）、純粋器（G-20）、水量計、抵抗計、５V電源、ジョイントホース（１インチ、3/8インチ）、

入力　200V3相、RST不問、精製水（90L？）

処理方法　移動

純粋器の樹脂抜取り・廃棄は業者依頼

作業要領（作業時間x作業人数）：

(0)調査、写真（2時間x１人）　１時間×１人

(1)分解（6時間x2人）　　　　１時間×2人

(2)梱包（3時間x2人）　　　　　１時間×2人

(3)記録整理印刷

廃棄：樹脂（アンバーライト樹脂）抜取と廃棄　費用約4万円（税別）

備考：水抜き後保管し使用時に樹脂を新たに充填する。

今回業者依頼せず

(業者依頼の場合　樹脂抜き作業（廃棄費用を含む）　　35000

諸経費　　　　　　　　　　　　　 　5000

計　　　　　　　　　　　　　　40000（税別）)

# Text boxes

マグネトロン電源冷却水

RF電源冷却水循環1インチ管

OH用イグナイトロン冷却水循環

出入口は

１（RF発信器）と3／8とに分岐し3／8はさらに純水器とイグナイトロンとマグネトロン冷却とに分岐する。

後はその逆で入口に戻る。

トロイダル用イグナイトロン冷却水循環

ホース12Φ×18Φ

流出方向下から上へ

冷却塔本体

分電盤電源を入れたから24時間後に運転をすること。

純水をつくる

流水は右から左に流れる

メーターで抵抗値を測定する。

抵抗値は0.1μS／cm以下

フロー計

純水機への水量を測る

循環水を浄化するのに必要な最小流量

２Litter/min

傘型の下側で測る。

OHイグナイトロン冷却水循環

ジョイント　3/8竹の子

ホース　12Φ×18Φ糸入り　流出方向下から上へ。