移動準備調査

機器名：可動静電プローブシステム

種類：計測器

構成：

- 真空部品（単管フランジ×２、ゲートバルブ、絶縁ベローズ、駆動機構、L型バルブ、T字管、π字管、十字管、回転導入端子、フィードスルー×２～３）

- 真空維持システム（ターボ分子ポンプ一式、ロータリーポンプ一式、イオンゲージ一式、ピラニゲージ一式）

- 計測用回路、電源（DC電源、高速アンプ、電圧測定回路、電流測定回路、絶縁アンプ×２、crate4、10mケーブル×２４本、ラック、絶縁トランス×２｛カマック用とプローブ計測用｝）

- 台（台一式）

- プローブ本体（プローブ本体｛複数、現在破損｝、シャフト｛複数｝、プローブ計測用超極細同軸ケーブル、磁器コイル用ケーブル）

入力：AC100V、アース

出力：信号線（ADCへ）

ポート：P6c

処理方法：すべて移動

作業要領：

- 真空系は組み図作成、部品番号振り

- 分解（一部真空系は組んだ状態で置く）、ケーブル除去

- 梱包（プローブ本体はシャフトとつながった状態でアルミ箔で覆い、エアパッキン、電源等はエアパッキン、真空部品は蓋をする）

- 記録整理印刷

- 業者による移動

廃棄：壊れたプローブはどうするか？

プローブ全体図　　　　　　　　本体との接合部（ゲートバルブ等）

ターボ分子ポンプとの接合部　　　　プローブフィードスルー等

計測等ラック　　　　　　　　　　真空ゲージ、プローブ回路

プローブ電源、絶縁アンプ等　　　　ＴＭＰコントローラー、ピラニ、ＡＤＣ6810等