移動準備調査

担当：谷口

機器名：ガス供給系

種類：真空機器

構成：水素ボンベ、Heボンベ、減圧弁（２式）、3/8？インチSUS配管、開閉バルブ（６個），ピエゾバルブ（2個）、インレットバルブ（2個）、ICF70絶縁短管（2個）、SUS配管絶縁（2個）、ロータリーポンプ、バルブ、圧縮空気用バルブ、パルサー

入力：AC100V、ピエゾ制御用BNCケーブル（2本：66号室ピエゾコントローラーから）、圧縮空気

出力：ガス（Port2B, Port12E）

設置場所：60号室、Port2B（RFプローブ用フィードスルーと兼用）、Port12E（Halpha用ガラス窓と兼用）

処理方法：移動

作業要領（作業時間x作業人数）：

(0)調査、写真（2時間x１人）

(1)分解（3時間x１人）

(2)梱包（3時間x１人）（66号室のSUS配管部品も）

(3)記録整理印刷

(*)業者による移動

廃棄：圧縮空気用シンフレックスチューブ

材料として持っていくもの：BNCケーブル？

備考：部品の一部、SUS配管部品は66号室にある。これらも梱包して持っていく。

SUS配管は柏では新設し、現在のものは材料として用いる。ボンベは業者に引き取ってもらう。

ガス供給系系統図

ガスボンベ						ロータリーポンプ

Port2B							Port12E

# Text boxes

屋外へ

圧空

RP

TMP

Gate Valve

Nude Gauge

Port-12E

Port-10B

ピエゾバルブ

ピエゾバルブ

He

H2

TST-2真空容器