移動準備調査

担当：江尻

機器名：OH1st電源

種類：電源

構成： コンデンサー電源（36？箱）、充電器（リレー、リアクタンス、充電抵抗、充電抵抗冷却用ファン、昇圧トランス、スタートイグナイトロン（２本）、クローバーイグナイトロン（２本）、ブスバー、クローバー用ステンレス抵抗体、ブロックコイル（４個）

入力：３相200V（充電器用）、単相100V（ファン用）、制御信号、イグナイトロントリガー（BNC２本）,

冷却水。

出力：高圧4.5kV、充電電圧モニター

設置場所：66号室

処理方法：移動

作業要領（作業時間x作業人数）：

(0)調査、写真（2時間x１人）

(3)記録整理印刷

(*)業者による移動

廃棄：特になし

材料として持っていくもの：ブスバー

備考：回路図未完成。ブロックコイルのアルミ接点は分解時に調査。

課題：充電抵抗の温度モニター（現在は感熱ラベル）。最大温度は7分放電（10分間隔）で160？度。

OHコイル電流の両振り、制御。

充電器全景。右奥が充電器昇圧トランス。

左が充電器の２次側？の充電抵抗。左手前はOH1stクローバー用？パルサー（イグナイター回路）

右手前は、高圧同軸ケーブル群とそれらの結合点。

手前が2次側？の充電抵抗。右奥が昇圧トランス。左が充電器（リアクタンス、設置器、）

OH1st１次側の充電抵抗１２個と冷却用ファン？個

OH1stのクローバー用イグナイトロン。２本並列に接続し、使用。冷却水とフィーダーが接続されている。右側に並んでいるのは、コンデンサー群。コンデンサーは４個で１箱。この箱を３段積み。各箱から高圧同軸ケーブルが一本でている。

OH1stスタートイグナイトロン。２本並列にして使用。ロゴスキーコイルがイグナイトロンの１本、および２本の合計を計るためについている。

手前は、OH1st電源とブロックコイルをつなぐブスバー。その奥は、クローバーに直列に入っているステンレス抵抗体。

OH1stブロックコイル（４個）とフィーダーへの接続部