移動準備調査

担当：江尻

機器名：OH2nd電源

種類：電源

構成： コンデンサー、スタートイグナイトロン（1本）、ブロックコイル（2個）

入力：66号室充電器からの高圧？。イグナイトロントリガー（BNC１本）、クローバーダイオードトリガー（BNC1本？）。

出力：高圧4.0kV、充電電圧モニター

設置場所：バンク室

処理方法：移動

作業要領（作業時間x作業人数）：

(0)調査、写真、ラベル付け（2時間x１人）

(3)記録整理印刷

(*)業者による移動

廃棄：特になし

材料として持っていくもの：ブスバー

備考：回路図未完成。

課題：OHコイル電流の両振り、制御（OH1stを含んだOH系としての課題）。電源内配線のブスバー化。

コンデンサー左側10個がOH2nd用、右側10個をPF1251stに使用。フィーダーは左側。赤いケーブルで接続。コンデンサーの極性は念のため変えない。

OH2nd充電器。灰色のブスバーで手前に引き出す。電圧測定用の分割抵抗。設置器。その他の抵抗は？

OH2ndスタートイグナイトロン

OH2ndスタート用イグナイター回路（パルサー）１個。上のセットの一つはPF3用。残り２個？は今は使っていない？

OH2ndクローバー用ダイオードスタック。高圧同軸ケーブルでスタートイグナイトロンまで配線。

OH2ndスタートイグナイトロンとブロックコイル間のブスバー配線。イグナイトロン３本が並んでいる。手前の２つは現在使用していない。

OH2ndのブロックコイル。高圧同軸ケーブルで配線。