移動準備調査

担当：江尻

機器名：SBD

種類：計測器

構成：SBD素子（アルミ・BNCタイプ），BNCフィードスルー付フランジ（AXUVと共有），PreAmp，電源

出力：信号線（BNC2本：CAMACへ）

ポート：P12C

処理方法：移動

廃棄：特になし

電流測定の端子は芯線側。　（光電効果による電流を測らないように）

Biasを+36V->+12Vに変更。（暗電流が減り、信号が見えるようになった）

SBD ch.A(Polypro2枚）　Gain 51k

SBD ch.B(Polypro1枚）　Gain 25.5k

他にPolypro無しのものがついている｡

# Text boxes

４７ｐ

V+ (12V)

-



-

43

SBD

51k/25.5k