移動準備調査

担当：白岩

機器名：トロイダル電源

種類：コイル電源

構成：高密度コンデンサー８台（下）

充電器（上左）、昇圧トランス（上中）、イグナイトロン（上右）

入力：AC200V, AC100V

出力：トロイダルコイルフィーダーへの接続

トロイダルコイル充電制御器（LabVIEWと光RS２３２で接続）

イグナイトロンロゴスキーコイルへの出力

（イグナイトロン４本にロゴスキーコイルが巻かれている）

処理方法：移動

作業要領：（作業時間ｘ作業人数）

(1)feeder, コンデンサーとの接続、ACとの接続 取り外し

（３時間×３人）

(2)制御用光ケーブル回収（二人×一時間）

(*)業者による解体、移動

廃棄：なし

備考：トロイダル磁場増力のためのコイルサポート補強とパルス幅延長のためのコンデンサー増強を検討すべきである。

昇圧トランス（４系統）

（イグナイトロンボックス上部、インダクタンスのカップリングに注意すること）

充電制御回路

ブースバー接続部

イグナイトロンボックス上部

コンデンサー充電抵抗

制御室トロイダル手動制御回路

# Text boxes

（左） イグナイトロンボックス（１台がスタート用、５台が並列でクローバー用）

（右）一時側電流制限抵抗