簡易ブース解体。

5/13/2003	A,Ejiri

解体人手：４人+１人（記録）、３時間 。

構造：アルミ角パイプを骨組みにし、L字と斜材で角を補強。

床面は４本の角パイプ。床面にはアンカーで固定（16箇所程度）。

角パイプとL字、角パイプと薄板は、ステアタイトビス？（木ねじの金属版）で固定。

現合なので、次に組み立てるときに合うかどうか？、

しっかり固定するためには、一回り大きいビスで、ネジを切り直した方がよい。

東西南面は、中央に支柱有り。

北面は、入り口で、中央には支柱は無く、左右に有り。

東面には、エアコン固定用に桁が２本ある。また、電源用穴が北東角の天井にあり、

配管用穴がエアコン用桁の下にある。

天板は、合板？３分割。南北に走るアルミ角パイプ梁が中央に１本。ビスでアルミ梁に留める。

ビニールは、両面テープで、アルミ角パイプに貼り付けて、さらに、アルミ薄板で、ビニールを挟んで、アルミ角パイプに固定。南面は左右の支柱、中央支柱、上桁、下桁の５カ所でビニール押さえる。東、西面の場合には、中央支柱にはビニール押さえなし。北面は、入り口があり、左、入り口左、入り口右、右の４枚のビニールがある。

コーキングが天井、床にあり。

簡易ブース全体の固定のために、引っ張りワイヤー２カ所、吊り環で柱に固定。

解体手順。

簡易ブース解体はじめ。			床のビニールを留めている薄板をはずしているところ。

床のビニールを留めている薄板をはずしているところ。　インパクトレンチで薄板をはずす。

南左支柱の薄板をはずし、両面テープで留められた　南、中央支柱の下の直角金具をはずしているところ。

ビニールをはずしているところ。

隅の三角（斜材）をはずしたところ。　　　　　　　　北東の角。

北東角のエアコン取り付け部。

南東角の薄板をはずしているところ。		北東から見たブース。

内側から北西角を見た写真、入り口付近（右）の様子。内側から北東角を見たところ。左が入り口。

天井の内側からコーキングを切っているところ。	天井のビスをはずす。

天井のビスの取り外し。天井中央部にもビスあり。　ワイヤー、吊り環をつかった天井のゆれどめ。

天井のパネル（断熱、木材？）をはずす。

エアコン部の解体はじめ。			エアコン取り付け部を内側から見た写真

エアコンの配管用穴を取り外しているところ。	西面の天井梁をはずすところ。

南西の角の柱をはずしたところ。		西面のビニールを天井梁に巻き取っている。

北面（入り口）の左側のビニールを柱に巻き取る。東面のエアコンのあったところ。配管用穴がある。

南西角の床、アルミ角パイプ。アンカーで床に固定している。

床とアルミ角パイプの間のコーキングをカッターナイフできる。

床は４本のアルミ角パイプで構成される。

入り口のアルミ角パイプには、薄板が上面についている。アルミ、ビニール材料。このほかに天板。